## Slide 1: 第6章 层次结构存储系统 存储器概述 主存与CPU的连接及其读写操作 磁盘存储器 高速缓冲存储器(cache) 虚拟存储器 IA-32/Linux中的地址转换

## Slide 2: 层次结构存储系统
主要教学目标
  理解CPU执行指令过程中为何要访存
  理解访存操作的大致过程及涉及到的部件
  了解层次化存储器系统的由来及构成
  了解CPU与主存储器之间的连接及读写操作
  掌握Cache机制并理解其对程序性能的影响
  理解程序局部性的重要性并能开发局部性好的程序
  了解虚拟存储管理的基本概念和实现原理
  理解访存操作完整过程以及所涉及到的部件之间的关联
    地址转换（查TLB、查页表）、访问Cache、访问主存、读写磁盘
  理解访存过程中硬件和操作系统之间的协调关系

## Slide 3: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 4: 回顾：程序及指令的执行过程
在内存存放的指令实际上是机器代码（0/1序列）
08048394 <add>:
1 8048394: 55 push %ebp
2 8048395: 89 e5 mov %esp, %ebp
3 8048397: 8b 45 0c mov 0xc(%ebp), %eax
4 804839a: 03 45 08 add 0x8(%ebp), %eax
5 804839d: 5d pop %ebp
6 804839e: c3 ret
对于add函数的执行，以下情况下都需要访存：
  每条指令都需从主存单元取到CPU执行
  PUSH指令需把寄存器内容压入栈中 POP指令则相反
  第3条mov指令需要从主存中取数后送到寄存器
  第4条add指令需要从主存取操作数到ALU中进行运算
  ret指令需要从栈中取出返回地址，以能正确回到调用程序执行
栈是主存中的一个区域！
访存是指令执行过程中一个非常重要的环节！
取指、取数、存数
取指
存数
取数
取数
取数
取数

## Slide 5: 基本术语
记忆单元 （存储基元 / 存储元 / 位元） （Cell）
  具有两种稳态的能够表示二进制数码0和1的物理器件
存储单元 / 编址单位（Addressing Unit）
  具有相同地址的位构成一个存储单元，也称为一个编址单位
存储体/ 存储矩阵 / 存储阵列（Bank）
  所有存储单元构成一个存储阵列
编址方式（Addressing Mode）
    字节编址、按字编址
存储器地址寄存器（Memory Address Register - MAR）
  用于存放主存单元地址的寄存器
存储器数据寄存器（ Memory Data Register-MDR (或MBR) ）
  用于存放主存单元中的数据的寄存器

## Slide 6: 存储器分类
（1）按工作性质/存取方式分类
  随机存取存储器 Random Access Memory (RAM)
    每个单元读写时间一样，且与各单元所在位置无关。如：内存。
    （注：原意主要强调地址译码时间相同。现在的DRAM芯片采用行缓冲，因而可能因为位置不同而使访问时间有所差别。）
  顺序存取存储器 Sequential Access Memory (SAM)
    数据按顺序从存储载体的始端读出或写入，因而存取时间的长短与信息所在位置有关。例如：磁带。
  直接存取存储器 Direct Access Memory(DAM)
    直接定位到读写数据块，在读写数据块时按顺序进行。如磁盘。
  相联存储器 Associate Memory（AM）
  Content Addressed Memory (CAM)
    按内容检索到存储位置进行读写。例如：快表。
依据不同的特性有多种分类方法

## Slide 7: 存储器分类
（2）按存储介质分类
半导体存储器：双极型，静态MOS型，动态MOS型
磁表面存储器：磁盘（Disk）、磁带 （Tape）
光存储器：CD，CD-ROM，DVD
（3）按信息的可更改性分类
读写存储器（Read / Write Memory)：可读可写
只读存储器（Read Only Memory)：只能读不能写
（4）按断电后信息的可保存性分类
非易失（不挥发）性存储器(Nonvolatile Memory)
  信息可一直保留， 不需电源维持。
  （如 ：ROM、磁表面存储器、光存储器等）
易失（挥发）性存储器(Volatile Memory)
  电源关闭时信息自动丢失。（如：RAM、Cache等）

## Slide 8: 存储器分类
（5）按功能/容量/速度/所在位置分类
  寄存器(Register)
    封装在CPU内，用于存放当前正在执行的指令和使用的数据
    用触发器实现，速度快，容量小（几~几十个）
  高速缓存(Cache)
    位于CPU内部或附近，用来存放当前要执行的局部程序段和数据
    用SRAM实现，速度可与CPU匹配，容量小（几MB）
  内存储器MM（主存储器Main (Primary) Memory）
    位于CPU之外，用来存放已被启动的程序及所用的数据
    用DRAM实现，速度较快，容量较大（几GB）
  外存储器AM (辅助存储器Auxiliary / Secondary Storage)
    位于主机之外，用来存放暂不运行的程序、数据或存档文件
    用磁表面或光存储器实现，容量大而速度慢

## Slide 9: 内存与外存的关系及比较
内存储器（简称内存或主存）
  存取速度快
  成本高、容量相对较小
  直接与CPU连接，CPU对内存中可直接进行读、写操作
  属于易失性存储器(volatile)，用于临时存放正在运行的程序和数据
内存储器
外存储器
CPU
指令1
指令2
指令k
指令n
程序
数据1
数据2
数据m
数据
①程序和数据从外存成批传送到内存
②CPU从内存中逐条读取指令及相关数据
④将指令处理结果送回内存保存
⑤将处理结果成批传送到外存以长久保存
③逐条执行指令，按指令要求完成对数据的运算和处理
外存储器（简称外存或辅存）
  存取速度慢
  成本低、容量很大
  不与CPU直接连接，先传送到内存，然后才能被CPU使用。
  属于非易失性存储器，用于长久存放系统中几乎所有的信息

## Slide 10: 存储器的层次结构
cache
主存(RAM和ROM)
外存储器（硬盘、光盘）
后备存储器（磁带库、光盘库）
内部存储器
外部存储器
寄存器
典型容量
<1KB
1MB
256MB~48GB
40GB~200GB
10TB~100TB
典型存取时间
1ns(0.5~1cycles)
2ns(1~3cycles)
10ns(10~100cycles)
10ms(107~108cycles)
10s(脱机)
列出的时间和容量会随时间变化，但数量级相对关系不变。

## Slide 11: PC机主存储器的物理结构
由若干内存条组成
内存条的组成：
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前流行的是DDR2、DDR3内存条：
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  DDR条有184个引脚，DDR2有240个引脚
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
Notes: 11
参考阅读材料2.3中的介绍

## Slide 12: 主存的结构
地址寄存器
地址译码器
读写控制电路
控制线
读/写控制信号
记忆单元

数据线
读/写的数据
(64位)
主存地址
地址线
(36位)
·····
  01101001
  10101010
存储内容
  00001
  00000
  00010
  00011
  00100
  11110
  11111
  ·······
存储
单元
地址
MDR
MAR
CPU
MM
问题：主存中存放的是什么信息？CPU何时会访问主存？
指令及其数据！CPU执行指令时需要取指令、取数据、存数据！
问题：地址译码器的输入是什么？输出是什么？可寻址范围多少？
输入是地址，输出是地址驱动信号（只有一根地址驱动线被选中）。
可寻址范围为0~236-1，即主存地址空间为64GB（按字节编址时）。
主存地址空间大小不等于主存容量（实际安装的主存大小）！
若是字节编址，则每次最多可读/写8个单元，给出的是首(最小)地址.

## Slide 13: 主存的主要性能指标
性能指标：
  按字节连续编址，每个存储单元为1个字节（8个二进位）
  存储容量：所包含的存储单元的总数（单位：MB或GB）
  存取时间TA：从CPU送出内存单元的地址码开始，到主存读出数据并送到CPU（或者是把CPU数据写入主存）所需要的时间（单位：ns，1 ns = 10-9 s），分读取时间和写入时间
  存储周期TMC：连读两次访问存储器所需的最小时间间隔，它应等于存取时间加上下一次存取开始前所要求的附加时间，因此，TMC比TA大（ 因为存储器由于读出放大器、驱动电路等都有一段稳定恢复时间，所以读出后不能立即进行下一次访问。 ）
  （就像一趟火车运行时间和发车周期是两个不同概念一样。）

## Slide 14: 内存储器的分类及应用
内存由半导体存储器芯片组成，芯片有多种类型：
半导体存储器
只读
存储器(ROM)
随机存取存储器(RAM)
静态存储器SRAM
动态存储器DRAM
不可在线改写内容的ROM
闪存（Flash ROM）
（用作Cache）
（用作主存储器）
  每个存储单元(cell)由6个晶体管组成
  只要加上电源，信息就能一直保持
  对电器干扰相对不很敏感
  比DRAM更快，也更贵
  每个存储单元由1个电容和1个晶体管组成
  每隔一段时间必须刷新一次
  对电器干扰比较敏感
  比SRAM慢，但便宜
（用作BIOS）

## Slide 15: 六管静态MOS管电路（不作要求）
6管静态NMOS记忆单元
读出时：
- 置2个位线为高电平
- 置字线为1
- 存储单元状态不同，位线的输出不同
写入时：
- 位线上是被写入的二进位信息0或1
- 置字线为1
- 存储单元(触发器)按位线的状态设置成0或1
信息存储原理： 看作带时钟的RS触发器
存储单元
字线
位线D
位线D
SRAM中数据保存在一对正负反馈门电路中，只要供电，数据就一直保持，不是破环性读出，也无需重写，即无需刷新！
保持时：
- 字线为0（低电平）

## Slide 16: 动态单管记忆单元电路（不作要求）
读写原理：字线上加高电平，使T管导通。
  写“0”时，数据线加低电平，使CS上电荷对数据线放电；
  写“1”时，数据线加高电平，使数据线对CS充电；
  读出时，数据线上有一读出电压。它与CS上电荷量成正比。
字线
位线
(数据线)
Cs
T
优点：电路元件少，功耗小，集成度高，用于构建主存储器
缺点：速度慢、是破坏性读出（需读后再生）、需定时刷新
刷新：DRAM的一个重要特点是，数据以电荷的形式保存在电容中，电容的放电使得电荷通常只能维持几十个毫秒左右，相当于1M个时钟周期左右，因此要定期进行刷新（读出后重新写回），按行进行（所有芯片中的同一行一起进行），刷新操作所需时间通常只占1%~2%左右。

## Slide 17: 字片式存储体阵列组织（不作要求）
X
向译码器
一维地址译码系统
地址驱动线
一般SRAM为字片式芯片，只在x向上译码，同时读出字线上所有位！
Notes: 17
  字片式（单方向译码，一维地址驱动）
  阵列中的位元排列与存储器中字的逻辑排列相同。
  存储体的每一行构成多位的一个存储字，一起被读写。
  每列由相同位构成，共用一个读写电路，有多个读写电路。
  在位方向上便于扩充。

## Slide 18: 位片式存储体阵列组织（不作要求）
位片式在字方向和位方向扩充，需要有片选信号
DRAM芯片都是位片式
Notes: 18
  位片式（双方向译码，二维地址驱动）
  芯片阵列由行和列排列而成，每次只能读写行、列交叉处的一位数据。
  每个芯片只有一位读写电路。
  在字和位方向上都能扩充，但需有片选信号。
问题：对于一个具有2n个单元的位片式芯片，其地址译码驱动（选择）线的条数为多少？
2n/2 +2n/2

## Slide 19: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
16M位 = 4Mbx4 = 2048x2048x4 = 211x211x4
(1) 地址线：11根线分时复用，由RAS和CAS提供控制时序。
(2) 需4个位平面，对相同行、列交叉点的4位一起读/写
(3) 内部结构框图
问题：
为什么每出现新一代DRAM芯片，容量至少提高到4倍？
行地址和列地址分时复用, 每出现新一代DRAM芯片，至少要增加一根地址线。每加一根地址线，则行地址和列地址各增加一位，所以行数和列数各增加一倍。因而容量至少提高到4倍。
SKIP、

## Slide 20: 举例：典型的16M位DRAM（4Mx4）
四个位平面
各片同时按“行”进行刷新！
二选一
BACK
刷新计数器的位数是几位？
为何刷新计数值不送列译码器？

## Slide 21: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 22: 主存模块的连接和读写操作
主存与CPU的连接
总线中有哪三种类型传输线？
数据线、地址线、控制线
存储器总线
前端总线

## Slide 23: PC机主存储器的物理结构
由若干内存条组成
内存条的组成：
  把若干片DRAM芯片焊装在一小条印制电路板上制成
内存条必须插在主板上的内存条插槽中才能使用
目前流行的是DDR2、DDR3内存条：
  采用双列直插式，其触点分布在内存条的两面
  DDR条有184个引脚，DDR2有240个引脚
  PC机主板中一般都配备有2个或4个DIMM插槽
Notes: 23
参考阅读材料2.3中的介绍

## Slide 24: 举例：SPARCstation 20’s Memory Module
SPARCstation 20
Memory
Controller
Memory Bus
SIMM Slot 0
SIMM Slot 1
SIMM Slot 2
SIMM Slot 3
SIMM Slot 4
SIMM Slot 5
SIMM Slot 6
SIMM Slot 7
DRAM SIMM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
DRAM
每个内存条最多能同时读出128位数据
存储器总线的总线宽度为128位
每次访存操作总是在某一个内存条内进行！
总线宽度是指总线中数据线的条数

## Slide 25: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片内部结构示意图
图中芯片容量为16×8位，存储阵列为4行×4列，地址引脚采用复用方式，因而仅需2根地址引脚，每个超元（supercell）有8位，需8根数据引脚，有一个内部的行缓冲（row buffer），通常用SRAM元件实现。

## Slide 26: 主存模块的连接和读写操作
DRAM芯片读写原理示意图
首先，存储控制器将行地址“2”送行译码器，选中第“2”行，此时，整个一行数据被送行缓冲。然后，存储控制器将列地址“1”送列译码器，选中第“1”列，此时，将行缓冲第“1”列的8位数据supercell(2,1)读到数据线，并继续送往CPU。

## Slide 27: 举例：SPARCstation 20’s内存条(模块)
one memory module （内存条）
  Smallest: 4 MB = 16x 2Mb DRAM chips, 8 KB of Page SRAM
  Biggest: 64 MB = 32x 16Mb chips, 16 KB of Page SRAM
512 rows
512 cols
DRAM Chip 15
bits<127:120>
8 bits
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
DRAM Chip 0
bits<7:0>
512×8 SRAM
256K x 8
= 2 Mb
Memory Bus<127:0>
One page
行缓冲
每个芯片有512行x512列，并有8个位平面
每次读/写各芯片同行同列的8位，共16x8=128位
当CPU访问一块连续区域（即行地址相同）时，可直接从行缓冲读取，它用SRAM实现，速度极快！
问题：行缓冲数据的地址有何特点？
一定在同一行中！

## Slide 28: 举例：128MB的DRAM存储器
存储控制器
(行地址i, 列地址j)
DRAM 7
DRAM 0
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
bits
0-7
bits
8-15
bits
16-23
bits
24-31
bits
32-39
bits
40-47
bits
48-55
bits
56-63
最多读64位
0
31
7
8
15
16
23
24
32
63
39
40
47
48
55
56
主存储器地址 A 处的64-bit数据
地址A
4096行
: 行、列地址为(i,j)的8个单元
由8片DRAM芯片构成
每片 16Mx8 bits
行地址、列地址各12位
每行共4096列(8位/列)
选中某一行并读出之后再由列地址选择其中的一列(8个二进位) 送出
主存地址和片内地址有何关系？
主存地址27位，片内地址24位，与高24位主存地址相同。
主存低3位地址的作用是什么？
确定8个字节中的哪个，即用来选片。
不连续，交叉编址，可同时读写所有芯片。
芯片内地址是否连续？
从该存储器结构可理解为什么规定数据对齐存放。
例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？
分别访问1次和2次
Notes: 28
从该存储器的结构可以理解为什么要规定数据对齐存放。例如，一个32位int型数据若存放在第8、9、10、11这4个单元，则需要访问几次内存？若存放在6、7、8、9这4个单元，则需要访问几次内存？

## Slide 29: 回顾：Alignment(对齐)
按边界对齐
边界不对齐
0004081216
字节0 字节1 字节2 字节3
0004081216
字节0 字节1 字节2 字节3
如：int i, short k, double x, char c, short j,……
则：&i=0; &k=4; &x=8; &c=16; &j=18;……
则： &i=0; &k=4; &x=6; &c=14; &j=15;……
x：3个周期
j：2个周期
x：2个周期
j：1个周期
虽节省了空间，但增加了访存次数！
需要权衡，目前来看，浪费一点存储空间没有关系！
按字节编址
每次只能读写某个字地址开始的4个单元中连续的1个、2个、3个或4个字节

## Slide 30: DRAM芯片的规格
若一个2n×b位DRAM芯片的存储阵列是r行×c列，则该芯片容量为2n×b位且2n=r×c。如：16K×8位DRAM，则r=c=128。
芯片内的地址位数为n，其中行地址位数为log2r，列地址位数为log2c。如：16K×8位DRAM，则n=14，行、列地址各占7位。
n位地址中高位部分为行地址，低位部分为列地址
为提高DRAM芯片的性价比，通常设置的r和c满足r≤c且|r-c|最小。
  例如，对于8K×8位DRAM芯片，其存储阵列设置为26行×27列，因此行地址和列地址的位数分别为6位和7位，13位芯片内地址A12 A11…A1A0中，行地址为A12 A11…A7，列地址为A6…A1A0。因按行刷新，为尽量减少刷新次数，故行数越少越好，但是，为了减少地址引脚，应尽量使行、列地址位数一致

## Slide 31: 指令“movl 8(%ebp), %eax”操作过程
CPU先把地址A和“主存读”命令送到总线
主存经过一个取数时间，把数据x送到总线
CPU等待一个确定的时间后，从总线取x到EAX
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 32: 指令“movl %eax,8(%ebp) ”操作过程
CPU先把地址A和“主存写”命令送总线
CPU把数据y送总线（若不复用数据和地址信号线，可同时送地址和数据）
等待一个写入时间后，主存将y存入A中
由8(%ebp)得到地址A的过程较复杂，涉及MMU、TLB、页表等重要概念！

## Slide 33: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 34: PC中的外存储器
PC机中的外存储器
硬盘
存储器
软盘
驱动器
CD-ROM
驱动器

## Slide 35: 磁盘存储器的信息存储原理
磁头：磁-电和电-磁转换，用于读/写信息
“0”
“1”
盘片旋转方向
磁盘片
线圈
不同的磁化状态被记录在磁盘表面
  写1：线圈通以正向电流，使呈N-S状态
  写0：线圈通以反向电流，使呈S-N状态
  读时：磁头固定不动，载体运动。因为载体上小的磁化单元外部的磁力线通过磁头铁芯形成闭合回路，在铁芯线圈两端得到感应电压。根据感应电压的不同的极性，可确定读出为0或1。

## Slide 36: 磁盘的磁道和扇区
扇 区
磁 道
磁盘表面被分为许多同心圆，每个同心圆称为一个磁道。每个磁道都有一个编号，最外面的是0磁道
每个磁道被划分为若干段（段又叫扇区），每个扇区的存储容量为512字节。每个扇区都有一个编号
近三十年来，扇区大小一直是512字节。但最近几年正迁移到更大、更高效的4096字节扇区，通常称为4K扇区。

## Slide 37: 磁盘磁道的格式
在此例中，每个磁道包含30个固定长度的扇段，每个扇段有600个字节(17+7+41+515+20=600)。
磁盘格式化操作指在盘面上划分磁道和扇区，并在扇区中填写ID域信息的过程

## Slide 38: 磁盘驱动器
移动臂
控制电路
硬盘片
磁头
接口插座
柱面
磁道
主轴

## Slide 39: 平均存取时间
磁盘上的信息以扇区为单位进行读写，平均存取时间为：
T = 平均寻道时间 + 平均旋转等待时间 + 数据传输时间（忽略不计）
  平均寻道时间——磁头寻找到指定磁道所需平均时间 (大约5ms)
  平均旋转等待时间——指定扇区旋转到磁头下方所需平均时间 (大约4～6ms) ( 转速： 4200 / 5400 / 7200 / 10000rpm )
  数据传输时间——( 大约0.01ms / 扇区 )
磁头
磁道
旋转轴
碟片
硬盘的操作流程如下：
所有磁头同步寻道（由柱面号控制）→ 选择磁头（由磁头号控制） →
被选中磁头等待扇区到达磁头下方（由扇区号控制） → 读写该扇区中数据
Notes: 读写硬盘信息的操作过程：
主机首先给出要读写的扇区地址：
  磁头号（扇区所在记录面），例如，0号磁头
  柱面号（扇区所在的磁道），例如，5号柱面
  扇区号，例如，1000号扇区
硬盘的操作流程如下：
所有磁头同步寻道（由柱面号控制） 选择磁头（由磁头号控制）  被选中的磁头等待扇区到达磁头下方（由扇区号控制） 读写该扇区中的数据

## Slide 40: 磁盘响应时间计算举例
假定每个扇区512字节， 磁盘转速为5400 RPM，声称寻道时间（最大寻道时间的一半）为12 ms, 数据传输率为4 MB/s, 磁盘控制器开销为1 ms, 不考虑排队时间，则磁盘响应时间为多少？
磁盘转速非常重要！
Disk Response Time= Queuing Delay + Controller Time +
Seek time + Rotational Latency + Transfer time
= 0+ 1 ms + 12 ms + 0.5 / 5400 RPM + 0.5 KB / 4 MB/s
= 0 + 1 ms + 12 ms + 0.5 / 90 RPS + 0.125 / 1024 s
= 1 ms + 12 ms + 5.5 ms + 0.1 ms
= 18.6 ms
如果实际的寻道时间只有1/3的话，则总时间变为10.6ms，这样旋转等待时间就占了近50%！
12/3+5.5+0.1+1=10.6ms
为什么实际的寻道时间可能只有1/3？
访问局部性使得每次磁盘访问大多在局部几个磁道，实际寻道时间变少！
能否算出每道有多少扇区？
4MBx60 / 512Bx5400 ≈ 87个扇区

## Slide 41: 硬盘存储器的组成
硬盘存储器的基本组成
  磁记录介质：用来保存信息
  磁盘驱动器：包括读写电路、读\写转换开关、磁头与磁头定位伺服系统等
  磁盘控制器：包括控制逻辑、时序电路、“并→串”转换和“串→并”转换电路等。（用于连接主机与盘驱动器）
磁盘驱动器
磁盘控制器
硬盘存储器的简化逻辑结构
还包括数据缓存器、控制状态寄存器等。

## Slide 42: 磁盘存储器的连接
磁盘控制器连接在I/O总线上，I/O总线与其他总线（系统总线、存储器总线）之间用桥接器连接
磁盘的最小读写单位是扇区，因此，磁盘按成批数据交换方式进行读写，采用直接存储器存取（DMA，Direct Memory Access）方式进行数据输入输出，需用专门的DMA接口来控制外设与主存间直接数据交换，数据不通过CPU。通常把专门用来控制总线进行DMA传送的接口硬件称为DMA控制器
DMA控制器
磁盘控制器

## Slide 43: 读一个磁盘扇区–第一步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
mouse
keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
CPU对DMA控制器初始化：
读命令、磁盘逻辑块号、
主存起始地址、数据块大小
然后启动磁盘驱动器工作
DMA
控制器
磁盘控制器

## Slide 44: 读一个磁盘扇区–第二步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
磁盘控制器读相应的扇区，并按DMA方式把数据送主存
DMA
控制器

## Slide 45: 读一个磁盘扇区–第三步
Main
memory
ALU
Register file
CPU chip
Disk
controller
Graphics
adapter
USB
controller
Mouse
Keyboard
Monitor
Disk
I/O bus
Bus interface
当DMA传送结束，DMA控制器向CPU发出“DMA结束中断请求”，要求CPU进行相应的后处理。
DMA
控制器

## Slide 46: 固态硬盘（SSD）
固态硬盘（Solid State Disk，简称SSD）也被称为电子硬盘。
它并不是一种磁表面存储器，而是一种使用NAND闪存组成的外部存储系统，与U盘并没有本质差别，只是容量更大，存取性能更好。
它用闪存颗粒代替了磁盘作为存储介质，利用闪存的特点，以区块写入和抹除的方式进行数据的读取和写入。
电信号的控制使得固态硬盘的内部传输速率远远高于常规硬盘。
其接口规范和定义、功能及使用方法与传统硬盘完全相同，在产品外形和尺寸上也与普通硬盘一致。目前接口标准上使用USB、SATA和IDE，因此SSD是通过标准磁盘接口与I/O总线互连的。
在SSD中有一个闪存翻译层，它将来自CPU的逻辑磁盘块读写请求翻译成对底层SSD物理设备的读写控制信号。因此，这个闪存翻译层相当于磁盘控制器。
闪存的擦写次数有限，所以频繁擦写会降低其写入使用寿命。