## Slide 1: 第6章 层次结构存储系统 存储器概述 主存与CPU的连接及其读写操作 磁盘存储器 高速缓冲存储器(cache) 虚拟存储器 IA-32/Linux中的地址转换

## Slide 2: 层次结构存储系统
主要教学目标
  理解CPU执行指令过程中为何要访存
  理解访存操作的大致过程及涉及到的部件
  了解层次化存储器系统的由来及构成
  了解CPU与主存储器之间的连接及读写操作
  掌握Cache机制并理解其对程序性能的影响
  理解程序局部性的重要性并能开发局部性好的程序
  了解虚拟存储管理的基本概念和实现原理
  理解访存操作完整过程以及所涉及到的部件之间的关联
    地址转换（查TLB、查页表）、访问Cache、访问主存、读写磁盘
  理解访存过程中硬件和操作系统之间的协调关系

## Slide 3: 层次结构存储系统
分以下六个部分介绍
  第一讲：存储器概述
  第二讲：主存与CPU的连接及其读写操作
    主存模块的连接和读写操作
    “装入”指令和“存储”指令操作过程
  第三讲：磁盘存储器
  第四讲：高速缓冲存储器(cache)
    程序访问的局部性、cache的基本工作原理
    cache行和主存块之间的映射方式
    cache和程序性能
  第五讲：虚拟存储器
    虚拟地址空间、虚拟存储器的实现
  第六讲：IA-32/Linux中的地址转换
    逻辑地址到线性地址的转换
    线性地址到物理地址的转换

## Slide 4: 内容
替换算法
写策略
Cache与程序性能

## Slide 5: 1、替换算法

## Slide 6: The Need to Replace! (何时需要替换？)
Direct Mapped Cache:
  映射唯一，毫无选择，无需考虑替换
N-way Set Associative Cache:
  每个主存数据有N个Cache行可选择，需考虑替换
Fully Associative Cache:
  每个主存数据可存放到Cache任意行中，需考虑替换
结论：若Cache miss in a N-way Set Associative or Fully Associative Cache，则可能需要替换。其过程为：
  从主存取出一个新块
  选择一个有映射关系的空Cache行
  若对应Cache行被占满时又需调入新主存块，则必须考虑从Cache行中替换出一个主存块

## Slide 7: 替换(Replacement)算法
问题举例：
  组相联映射时，假定第0组的两行分别被主存第0和8块占满，此时若需调入主存第16块，根据映射关系，它只能放到Cache第0组，因此，第0组中必须调出一块，那么调出哪一块呢？
  这就是淘汰策略问题，也称替换算法。
常用替换算法有：
  先进先出FIFO （first-in-first-out）
  最近最少用LRU （ least-recently used）
  最不经常用LFU （ least-frequently used）
  随机替换算法（Random）
  等等
这里的替换策略和后面的虚拟存储器所用的替换策略类似，将是以后操作系统课程的重要内容，本课程只做简单介绍。有兴趣的同学可以自学。
SKIP

## Slide 8
假定第0组的两行分别被主存第0和8块占满，此时若需调入主存第16块
该怎么办？
第0组中必须调出一块，那么，调出哪一块呢？
BACK
常用替换算法
先进先出
最近最少用
最不经常用
随机替换
Notes: 8
访存过程：
  CPU给出一个20位主存地址，根据中间3位的内容找到对应的Cache组，再将前8位同时与该组中各槽的标志位进行比较。
  若能找到相等的槽，则说明要访问的单元在该槽中。再根据后9位字号找到相应的字取到CPU中。
  若全都不相等，则说明要访问的单元不在该组中。

## Slide 9: 替换算法-先进先出（FIFO）
总是把最先进入的那一块淘汰掉。
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组的情况。
由此可见，FIFO不是一种堆栈算法，即命中率并不随组的增大而提高。
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2*
1
3*
4*
5
1*
1*
2
3
5
5*
2*
3
4
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
2
3
1
2
2
5
1*
2
5
5*
3
4
√ √ √
3行/组
1*
1*
4
2
3
1*
4
4
2
4
3
1*
5
1
2*
3*
1
5*
4
2
1*
2
2
3
2
3
3
5
1
2
5
4
5
2*
√ √
1*
2
1*
4*
3
3
3
4行/组
注：通常一组中含有2k行，这里3行/组主要为了简化问题而假设
总是把最先从图书馆搬来的书还回去！

## Slide 10: 替换算法-最近最少用(LRU)
总是把最近最少用的那一块淘汰掉。
  例：假定主存中的5块{1,2,3,4,5}同时映射到Cache同一组中，对于同一地址流，考察3行/组、 4行/组、 5行/组的情况。
3
1
2
2
1
1
3
1
4
3
3
3
2
5
2
2
4
2
3
4
1
3
2
2
2
1
4
1
5
1
5
2
5
4
3
√ √
√ √ √ √
√ √ √ √ √ √ √
4
4
1
4
5
1
2
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
3
1
3
4
5
1
3行/组
4行/组
5行/组
总是把最长时间不看的书还回去！

## Slide 11: 替换算法-最近最少用
LRU是一种堆栈算法，它的命中率随组的增大而提高。
当分块局部化范围(即：某段时间集中访问的存储区)超过了Cache存储容量时，命中率变得很低。极端情况下，假设地址流是1,2,3,4,1 2,3,4,1,……，而Cache每组只有3行，那么，不管是FIFO，还是LRU算法，其命中率都为0。这种现象称为颠簸(Thrashing / PingPong)。
LRU具体实现时，并不是通过移动块来实现的，而是通过给每个cache行设定一个计数器，根据计数值来记录这些主存块的使用情况。这个计数值称为LRU位。
具体实现

## Slide 12: 替换算法-最近最少用
计数器变化规则：
  每组4行时，计数器有2位。计数值越小则说明越被常用。
  命中时，被访问行的计数器置0，比其低的计数器加1，其余不变。
  未命中且该组未满时，新行计数器置为0，其余全加1。
  未命中且该组已满时，计数值为3的那一行中的主存块被淘汰，新行计数器置为0，其余加1。
1 2 3 4 1 2 5 1 2 3 4 5
5
4
3
2
0
3
2
1
1
2
4
3
3
2
0
1
1
2
5
3
2
1
3
0
1
2
5
4
1
0
2
3
1
2
5
4
0
2
1
3
1
2
5
4
2
1
0
3
1
2
3
4
1
0
3
2
1
2
3
4
0
3
2
1
1
2
3
4
3
2
1
0
1
2
3
2
1
0
1
2
1
0
1
0
即：计数值为0的行中的主存块最常被访问，计数值为3的行中的主存块最不经常被访问，先被淘汰！
通过计数值来确定cache行中主存块的使用情况

## Slide 13: 举例
假定计算机系统主存空间大小为32Kx16位，且有一个4K字的4路组相联Cache，主存和Cache之间的数据交换块的大小为64字。假定Cache开始为空，处理器顺序地从存储单元0、1、…、4351中取数，一共重复10次。设Cache比主存快10倍。采用LRU算法。试分析Cache的结构和主存地址的划分。说明采用Cache后速度提高了多少？采用MRU算法后呢？
答：假定主存按字编址。每字16位。
主存：32K字=512块 x 64字 / 块
Cache：4K字=16组 x 4行 / 组 x 64 字 / 行
主存地址划分为：
字号
标志位
组号
6
4
5
4352/64=68，所以访问过程实际上是对前68块连续访问10次。

## Slide 14: 举例
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
0/64/48
1/65/49
2/66/50
3/67/51
4
……
……
15
16/0/64
17/1/65
18/2/66
19/3/67
20
……
……
31
32/16
33/17
34/18
35/19
36
……
……
47
48/32
49/33
50/34
51/35
52
……
……
63
LRU算法：第一次循环,每一块只有第一字未命中,其余都命中;
以后9次循环,有20块的第一字未命中,其余都命中.
所以,命中率p为 (43520-68-9x20)/43520=99.43%
速度提高：tm/ta=tm/(tc+(1-p)tm)=10/(1+10x(1-p))=9.5倍

## Slide 15: 举例
0/16/32/48
1/17/33/49
2/18/34/50
3/19/35/52
4
…
…
15组
16/32/48/64
17/33/49/65
18/34/50/66
19/35/51/67
20
…
…
31
32/48/64/0
33/49/65/1
34/50/66/2
35/51/67/3
36
…
…
47
48/64/0/16
49/65/1/17
50/66/2/18
51/67/3/19
52
…
…
63
MRU算法：第一次68字未命中；第2,3,4,6,7,8,10次各有4字未命中；第5,9次各有8字未命中；其余都命中.
所以,命中率p为 (43520-68-7x4-2 x8)/43520=99.74%
速度提高：tm/ta=tm/(tc+(1-p)tm)=10/(1+10x(1-p))=9.77倍
第0 行
第1 行
第2 行
第3 行
第0组
第1组
第2组
第3组
第4组
……
……
第15组

## Slide 16: 2、写策略

## Slide 17: 写策略（Cache一致性问题）
为何要保持在Cache和主存中数据的一致？
  因为Cache中的内容是主存块副本，当对Cache中的内容进行更新时，就存在Cache和主存如何保持一致的问题。
  以下情况也会出现“Cache一致性问题”
    当多个设备都允许访问主存时
    例如：I/O设备可直接读写内存时，如果Cache中的内容被修改，则I/O设备读出的对应主存单元的内容无效；若I/O设备修改了主存单元的内容，则Cache中对应的内容无效。
    当多个CPU都带有各自的Cache而共享主存时
    某个CPU修改了自身Cache中的内容，则对应的主存单元和其他CPU中对应的内容都变为无效。
写操作有两种情况
  写命中（Write Hit）：要写的单元已经在Cache中
  写不命中（Write Miss）：要写的单元不在Cache中

## Slide 18: 写策略（Cache一致性问题）
处理Cache读比Cache写更容易，故指令Cache比数据Cache容易设计
对于写命中，有两种处理方式
  Write Through (通过式写、写直达、直写)
    同时写Cache和主存单元
    What!!! How can this be? Memory is too slow(>100Cycles)?
      10%的存储指令使CPI增加到：1.0+100x10%=11
    使用写缓冲（Write Buffer）
  Write Back (一次性写、写回、回写)
    只写cache不写主存，缺失时一次写回，每行有个修改位（“dirty bit-脏位”），大大降低主存带宽需求，控制可能很复杂
对于写不命中，有两种处理方式
  Write Allocate (写分配)
    将主存块装入Cache，然后更新相应单元
    试图利用空间局部性，但每次都要从主存读一个块
  Not Write Allocate (非写分配)
    直接写主存单元，不把主存块装入到Cache
SKIP

## Slide 19: Write Through中的Write Buffer
在 Cache 和 Memory之间加一个Write Buffer
  CPU同时写数据到Cache和Write Buffer
  Memory controller（存控）将缓冲内容写主存
Write buffer (写缓冲) 是一个FIFO队列
  一般有4项
  在存数频率不 高时效果好
最棘手的问题
  当频繁写时，易使写缓存饱和，发生阻塞
如何解决写缓冲饱和？
  加一个二级Cache
  使用Write Back方式的Cache
CPU
Cache
Write Buffer
DRAM
Memory Controller
BACK

## Slide 20: 3、cache与程序性能

## Slide 21: Cache大小、Block大小和缺失率的关系
Cache大小：Cache越大，Miss率越低，但成本越高！
Block大小：Block大小与Cache大小有关，且不能太大，也不能太小！
Cache性能由缺失率确定
而缺失率与Cache大小、Block大小、Cache级数等有关

## Slide 22: 系统中的Cache数目
刚引入Cache时只有一个Cache。近年来多Cache系统成为主流
多Cache系统中，需考虑两个方面：
  [1] 单级/多级？
  片内(On-chip)Cache: 将Cache和CPU作在一个芯片上
  外部(Off-chip)Cache:不做在CPU内而是独立设置一个Cache
  单级Cache：只用一个片内Cache
  多级Cache：同时使用L1 Cache和L2 Cache，有些高端系统甚至有L3 Cache，L1 Cache更靠近CPU，其速度比L2快，其容量比L2大
  [2] 联合/分立？
  分立：指数据和指令分开存放在各自的数据和指令Cache中
  一般L1 Cache都是分立Cache，为什么？
  L1 Cache的命中时间比命中率更重要！为什么？
  联合：指数据和指令都放在一个Cache中
  一般L2 Cache都是联合Cache，为什么？
  L2 Cache的命中率比命中时间更重要！为什么？
因为缺失时需从主存取数，并要送L1和L2cache，损失大！

## Slide 23: 实例：奔腾机的Cache组织
主存：4GB=220x 27块x 25B/块
Cache：8KB=128组x2行/组
替换算法：
LRU，每组一位LRU位
0：下次淘汰第0路
1：下次淘汰第1路
写策略：
默认为Write Back，可动态设置为Write Through。
Cache一致性：
支持MESI协议

## Slide 24: 实例：Pentium 4的cache存储器
有3个cache，分成两级：
  L1cache
    数据缓存（L1数据cache），8KB
    指令缓存， 8KB
  L2 cache，容量为256 KB～2MB
L2
cache
(48GB/s)
L1数据cache(8KB)
指令cache及指令预取部件
前端总线
256位，时钟频率
64位,时钟频率
总线
接口部件
预取
控制逻辑

## Slide 25: 多核处理器中的多级Cache

## Slide 26: 实例：Intel Core i7处理器的cache结构
i-cache和d-cache都是32KB、8路、4个时钟周期；L2 cache：256KB、8路、11个时钟周期。所有核共享的L3 cache：8MB、16路、30~40个时钟周期。Core i7中所有cache的块大小都是64B

## Slide 27: 缓存在现代计算机中无处不在

## Slide 28: Cache和程序性能
程序的性能指执行程序所用的时间
程序执行所用时间与程序执行时访问指令和数据所用的时间有很大关系，而指令和数据的访问时间与cache命中率、命中时间和缺失损失有关
对于给定的计算机系统而言，命中时间和缺失损失是确定的，因此，指令和数据的访存时间主要由cache命中率决定
cache命中率主要由程序的空间局部性和时间局部性决定。因此，为了提高程序的性能，程序员须编写出具有良好访问局部性的程序
考虑程序的访问局部性通常在数据的访问局部性上下工夫
数据的访问局部性主要是指数组、结构等类型数据访问时的局部性，这些数据结构的数据元素访问通常是通过循环语句进行的，所以，如何合理地处理循环对于数据访问局部性来说是非常重要的。

## Slide 29: Cache和程序性能举例
举例：某32位机器主存地址空间大小为256 MB，按字节编址。指令cache和数据cache均有8行，主存块为64B，数据cache采用直接映射。假定编译时i, j, sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首址为320。
（1）不考虑用于一致性和替换的控制位，数据cache的总容量为多少？
（2）a[0][31]和a[1][1]各自所在主存块对应的cache行号分别是多少？
（3）程序A和B的数据访问命中率各是多少？哪个程序的执行时间更短？

## Slide 30: Cache和程序性能举例
（1）主存地址空间大小为256MB，因而主存地址为28位，其中6位为块内地址，3位为cache行号（行索引），标志信息有28-6-3=19位。在不考虑用于cache一致性维护和替换算法的控制位的情况下，数据cache的总容量为：
8×(19+1+64×8)=4256位=532字节 。
（2）a[0][31]的地址为320+4×31=444，[444/64]=6（取整），因此a[0][31]对应的主存块号为6。6 mod 8=6，对应cache行号为6。
或: 444=0000 0000 0000 0000 000 110 111100B，中间3位110为行号（行索引），因此，对应的cache行号为6。 a[1][1]对应的cache行号为：
[(320+4×(1×256+1))/64] mod 8=5。
（3）A中数组访问顺序与存放顺序相同，共访问64K次，占4K个主存块；首地址位于一个主存块开始，故每个主存块总是第一个元素缺失，其他都命中，共缺失4K次，命中率为1-4K/64K=93.75%。
方法二：每个主存块的命中情况一样。对于一个主存块，包含16个元素，需访存16次，其中第一次不命中，因而命中率为15/16=93.75%。
B中访问顺序与存放顺序不同，依次访问的元素分布在相隔256×4=1024的单元处，它们都不在同一个主存块中,cache共8行，一次内循环访问16块，故再次访问同一块时，已被调出cache，因而每次都缺失，命中率为0。
举例：某32位机器主存地址空间大小为256 MB，按字节编址。指令cache和数据cache均有8行，主存块为64B，数据cache采用直接映射。假定编译时i, j, sum均分配在寄存器中，数组a按行优先方式存放，其首址为320。